الغازات المضغوطة ( Compressed Gases)

الهدف : تخزين الغازات المضغوطة في المستشفيات والمراكز الصحية 0

تعريف :الغازات المضغوطة ضرورية في كثير من مناحي الحياة سواء الصناعية أو الصحية 00 البحثية ، وبما أن هذه المواد تعباء في اسطوانات تحت ضغط عالي جداً مما يجعل هناك خطورة كبيرة في حال تعرض هذه الأسطوانات لخلل سواء في جرم الأسطوانة او في المنظم وقد يصل الخلل إلى إحداث انفجار الأسطوانة وحودث أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات ، وللحفاظ على سلامة الحاويات ضمن نطاق العمل الأمن قامت الجهات العلمية والبحثية والجهات المصنعة بوضع إجراءات وتعليمات الأمن والسلامة لهذه المواد للوقاية من مخاطرها والاستفادة منها بالقدر الكافي وبكفائة عالية بعيداً عن مخاطرها 0

تطبيق هذه الإجراءات :

تطبق على مخازن الغازات المضغوطة المستخدمة في المستشفيات 0

تصنف الغازات المضغوطة :-

تصنف في التصنيف العالمي رقم ( 2 ) وتتكون من :

1-2 غازات قابلة للاشتعال

2-2   غازات غير قابلة للإشتعال0

شروط المخزن:-

- أن يكون مبنى المخزن مستقل بعيداً عن موقع العيادات والمرضى المنومين 0

- وضع علامات الخطورة الخاصة بالغازات المخزنة على مخزن هذه المواد مثل : احذر مخزن للغازات المضغوطة ( اكسجين00 ) – يمنع التدخين أو إشعال اللهب ( توضع الإشارة )0

- أن يكون المخزن جاف خالي من الرطوبة لحفظ الأسطوانة وأجهزة الأمان من الصداء مما يعرضها للخطر0

- أن تكون التمديدات الكهربائية محمية ( في مواسير عازلة أو داخل الجدار ) وتكون الأفياش واللمبات لا يصدر عنها شرر أو حرارة مقاومة للإنفجار0

- توفير التهوية المناسبة التي تعمل على تجديد الهواء 10 مرات في الساعة ( 10times/hr )0

إجراءات التخزين : -

-  تحفظ بعيداَ عن مصادر الإشتعال واللهب ، والمصادر المؤكسدة 0

- توضع في مكان أمن لمنعها من السقوط0

- مراقبة الحاويات بصفة مستمرة لتفادي التسربات0

- عدم تعريض المواد المخزنة لأشعة الشمس والحرارة 0

- الإقلال ما أمكن من حجم المواد المخزنة وبما يتلاءم والإحتياج0

- لا يجوز إعادة طلاء ( الحاويات ) الأسطوانات إلا عن طريق المورد0

- التأكد من مطابقة البيانات المدونة على جسم الاسطوانة مع محتوياتها0

- حماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس والتوابع الأخرى من العبث والتلف 0

- تجنب تخزينها في الدهاليز والأقبية0

- لا تنزع غطاء الأسطوانة ( واقي الصمام ) إلا في حالات الإستعمال0

- ألا تزيد حرارة المخزن أو تعرض الأسطوانة عن 125 ف ( فهرنهيت )0

- تحفظ أسطوانات الأكسجين بعيداً عن أسطوانات الغازات الأخرى القابلة للإشتعال بمسافة لا تقل عن ( 20 ) قدم أو بناء جدار من الطوب الأسمنتي بارتفاع ( 5) أقدام0

- الالتزام بالألوان التي تميز أسطوانات الغاز 0

- تحفظ الأسطوانات في مكان جيد التهوية بعدياً عن مصادر الشرر والاشتعال ومصادر الحرارة0

- تخزن الاسطوانات بشكل رأسي وأن تكون محكمة الغلق 0

- تخزن الاسطوانات التي تحتوي على نفس الغازات عند تخزينها في موقع واحد في مجموعات منفصلة مثل : قابلة للإشتعال ، مؤكسدة ، سامة ، مواد أكالة 0كما يمكن تخزين الغازات الخاملة ( INERT GAS  ) مع أي مجموعة من الغازات المضغوطة0

- توضع في مكان أمن لمنعها من السقوط0

- يكتب اسم الغاز على الأسطوانة مثل : أكسجين ، وشعار الخطورة 0

- تخصيص منطقة داخل المخزن للأسطوانات الفارغة0

- لاتخزن الاسطوانات في الممرات أو الطرق أو المصاعد00الخ0

- لا يخزن مع الاسطوانات مواد قابلة للاشتعال ( مواد بترولية 00) أو مواد قابلة للاحتراق ( أخشاب ، قماش   ، ورق  00)0

نقل اسطوانات الغازات المضغوطة :-

- أن تكون الناقلة مرخص لها 0

2- تجهز الناقلة بالعلامات والإشارات التحذيرية نموذج رقم – 1 بحيث تتضمن الأتي :-

    - العلامة التحذيرية للمادة المنقولة نموذج رقم – 2 0

    - اسم المادة المنقولة 0

    - رقم الأمم المتحدة0

    - رمز حالة الطوارئ0

    - شعار الجهة المنتجة وأسمها أو وكيلها المحلي0

    - اسم وهاتف الجهة الناقلة أو الخبير الذي يمكن الاتصال به عند الطوارئ0

3- تمييز كل نوع من المواد على حدة إذا كانت الناقلة تحمل أكثر من نوع من المواد الخطرة بحيث لا تتأثر المواد المنقولة عند النقل 0

4- يجرى الكشف والفحص الفني للناقلة بصفة مستمرة للتأكد من تجهيزاتها التالية :-

- الدوائر الكهربائية0

- سلامة الخزان أو الحاويات0

- الكفرات الخاصة بالناقلة0

- سلامة الهيكل0

- الأنوار الأمامية الخلفية والجانبية0

- العلامات التحذيرية للمواد المنقولة0

- مكابح الناقلة0

5- أن يزود المرخص له بالنقل قائد الناقلة المعلومات التالية :--

1-  تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها عند الطوارئ 0

2-  كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المنقولة 0

3-  وصف المخاطر التي يمكن أن تنشا وتدابير السلامة المطلوب0

6- السائقين :-

  - أن يكون السائق مدرب على كيفية التعامل مع المواد الخطرة المراد نقلها والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الطوارئ0

  - التأكد من سلامة الناقلة0

  - التأكد من وضع العلامات والإشارات على الناقلة  0

  - الالتزام بالسرعة النظامية0

  - عدم التدخين أو إشعال اللهب أثناء القيادة أو بالقرب من الناقلة0

  - إيقاف محرك الناقلة عند التحميل والتنزيل أو التزود بالوقود 0

  - وضع المصدات عند وقوف الناقلة 0

عند تحريك الأسطوانات من موقع لآخر  :-

- عدم دحرجتها أو رميها أو اصطدامها مع بعضها أو مع أسطح صلبة0

- استخدم العربة المناسبة لنقل الأسطوانات المزودة بمثبت للاسطوانة كما هو موضح في الصورة أدناه 0

- اترك غطاء حفظ الصمام وأجهزة الأمان على الأسطوانة 0 لحفظه من التلف أثناء نقلها أو تحريكها 0

تعليمات عامة :-

- لا تستخدم الغازات المضغوطة إلا للأغراض والأهداف المحددة للإستخدام0

- عند وجود خلل في الأسطوانة سواء جرم الأسطوانة أو  الصمام وأجهزة التنظيم يتم إصلاحه عن طريق   الوكيل 0

- استخدم المنظم الملائم للأسطوانات ، والتأكد من سلامة المنظم قبل بدء العمل0

- إقراء المعلومات المدونة وإجراءات السلامة الخاصة بالأسطوانة 0

الغازات المستخدمة في المستشفيات :-

غاز النيتروجين (NITROGEN  ) : يعتبر من الغازات الخاملة ، غير سام ولا يشتعل، لكن خطورة هذا الغاز تكمن في وجود في الأسطوانة تحت ضغط يتجاوز 2000PSI ، يقلل نسبة الأكسجين في الهواء عند تسرب الغاز خارج الأسطوانة في المواقع المغلقة ويؤدي في التراكيز العالية إلى إختناق وصعوبة في التنفس ، لذا يجب استخدام التهوية الكافية التي تعمل على تجديد الهواء في حالة وجود تسربات ، ويجب استخدام جهاز لملاحظة نسبة الأكسجين في الهواء الخارجي0

غاز الأكسجين ( OXYGEN ) : من الغازات المؤكسدة لا يشتعل لكنه يساعد على الاشتعال ، يعباء في الأسطوانات تحت ضغط عالي ، يعمل على إزاحة الأكسجين من الهواء0

ملاحظة :

- يضع شعار المواد المؤكسدة( اللون الأصفر )  ذات الفئة الخامسة في التصنيف الدولي إلى اسطوانات

الأكسجين إضافة إلى شعار الغاز من حيث قابليته للإشتعال من عدمه حسب ما هو موضح في شعار خطورة الغاز 0

- يصنف الأكسجين من ضمن الغازات المضغوطة الغير قابلة للإشتعال حيث يعمل على تزويد منطقة الحريق بالأكسجين مما يؤدي إلى استمرارها0

- ملاحظة : يمكن البحث عن إجراءات السلامة الخاصة بالغاز عن طريق الإنترنت  في موقع ( MSDS )0

فمثلاً البحث عن مادة الأكسجين ، فيتم كتابة الجملة التالية :-

(      (  MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR OXYGEN

نموذج رقم ( 1 ) :

شعار الخطورة:-

| غازات مضغوطة لا تشتعل | غازات سامة | غازات قابلة للإشتعال |
| --- | --- | --- |
| غازات مضغوطة | مواد مؤكسدة | يمنع التدخين أو إشعال اللهب |

تثبيت الأسطوانات عند الإستخدام

ربط الأسطوانات بسلاسل لحفظها من السقوط والإرتطام بالأرض

تحريك الأسطوانات من موقع لآخر بواسطة عربة مخصصة لذلك